## Slide 1: 실시간 총기 위협 감지를 위한 CCTV 감시 시스템 Real-Time gun threat detection in CCTV survailance system.
2017202036 정수민
2019150023 배성은
지도교수: 나보균

## Slide 2: Index
종합설계 개요
관련 연구 및 사례
시스템 수행 시나리오
시스템 구성도
시스템 모듈 상세 설계
개발 환경 및 개발 방법
데모 환경 설계
종합 설계 수행 일정
필요 기술 및 참고 문헌
업무 분담

## Slide 3: 종합설계 개요: 지난 발표에서의 지적사항
구체적인 시나리오가 부족하고, object detector의 응용 방향이 명확하지 않음.
1/22
기존의 Object detection model을 이용한지능형 CCTV 시스템이라는 광범위한 주제에서,
총기가 합법인 미국 등을 타겟으로 한 gun threat detection으로 구체화함.
구현기능 추가 서술 필요
Notes: 연구 개발 배경을 설명드리기에 앞서, Object Detection에 대해 설명을 하겠습니다.
Object detection은 object classification과 object localization 을 합친 것인데,
사진에서 보시다시피 여러가지 객체에 대해 분류를 하고, 그 객체들이 어디 있는지 파악하는 것을 동시에 수행하게 됩니다.

## Slide 4: 종합설계 개요: 기타 개선사항
개발 환경의 구체화
1/22
어떤 운영체제를 사용하고
프레임워크, 라이브러리를 사용할 것인지,
Notes: 연구 개발 배경을 설명드리기에 앞서, Object Detection에 대해 설명을 하겠습니다.
Object detection은 object classification과 object localization 을 합친 것인데,
사진에서 보시다시피 여러가지 객체에 대해 분류를 하고, 그 객체들이 어디 있는지 파악하는 것을 동시에 수행하게 됩니다.

## Slide 5: 종합설계 개요: 연구 개발 배경
1/22
미국에서의 총기 사고 위협

## Slide 6: 종합설계 개요: 연구 개발 배경
미국 내 CCTV 시스템 수요의 증가
3/22

## Slide 7: 종합설계 개요: 연구 개발 배경
미국 내 CCTV 수입 점유율
3/22
중국은 저렴한 가격을 바탕으로 17년 기준 미국 내 전체 CCTV 수입 점유율 44% 가량을 차지하고 있음.
그러나 중국과 미국은 국제 정세 이슈로 현재 외교적 관계가 매우 악화된 상황임.
게다가 최근 중국발 랜섬웨어 이슈, 샤오미 스마트폰 보안이슈, 레노버 노트북 백도어 사태 등으로 중국 출시 제품에 대한 보안성 신뢰도가 굉장히 떨어짐.

## Slide 8: 종합설계 개요: 연구 개발 배경
Object Detection Model의 성능 향상으로 CCTV 등의 분야에서의 응용 시스템 증가
2/22

## Slide 9: 종합설계 개요: 연구 개발 목적
Object Detection
기존의 Object Detection Model을 작은 물체 탐지에 맞게 튜닝하여, 총기류를 감지할 수 있도록
학습시켜 경고 방송 등의 기능과 연계할 수 있도록 함.
Video Streaming
RTSP 프로토콜을 사용한 비디오 스트림 기능을 구현하여 신뢰성 높은 Low-delay video streaming을
달성할 수 있도록 함.
Remote Hardware Control
관리 시스템에 Camera, Microphone 등의 하드웨어를 네트워크 통신으로
원격 컨트롤할 수 있는 인터페이스 제공
6/22
Notes: (이렇게 만들어진 시스템은, 기존의 시스템과 비교해 가격 경쟁력을 갖추고,
유지보수가 용이하며, 여러 환경에 적용할 수 있는 범용성 높은 시스템이 됩니다.)
기존의 여러 장비를 사용한 고비용 시스템을 비교적 저가인 개발용 보드로 상당 부분을 대체하여 많은 비용을 절약할 수 있고,
라즈베리파이 같은 개발용 보드는 대부분을 소프트웨어로 제어하기 때문에 유지보수가 굉장히 쉬우며,
장거리 무선 통신을 지원하기 때문에 감시 지역과 멀리 떨어진 곳에서도 관제가 가능합니다.

## Slide 10: 종합설계 개요: 연구 개발 효과
총기 범죄 예방 및 빠른 대처
CCTV 영상에서 총기류를 감지하여, 경고 방송 및 관리 시스템 전송 기능으로
총기 관련 범죄와 사고를 예방하고, 빠른 신고로 피해를 줄일수 있도록 함.
5/22

## Slide 11: 종합설계 개요: 연구 개발 효과
소형화된 시스템에서 강력한 기능 제공
CUDA 코어를 포함한 GPU가 탑재된 초소형 개발 보드인 NVIDIA Jetson 제품군을 사용하여
뛰어난 컴퓨팅 성능으로 작고 가벼우면서 기존의 지능형 CCTV에 뒤지지 않는 시스템을 제공함.
5/22

## Slide 12: 관련 연구 및 사례
YOLO : One Stage Object Detector
You Only Look Once
- 여러 단계에 거쳐(multi-task) Object Detection을 수행하는 기존의
모델과는 달리, 하나의 Regression으로 Bounding Box를 찾아냄.
- YOLO 이전에 가장 좋은 성능을 내던 Faster R-CNN보다 10배 이상 빠름.
(YOLO의 속도 우선 버전은 초당 160프레임 이상을 처리할 수 있음.)
- 현재 v5 까지 개발되었으며, YOLOF, YOLOR, Yolo-Tiny 등의 다양한
변종이 존재함.
9/22
Notes: 이것은 저희가 이번 프로젝트에 사용할 핵심 기술입니다.
왼쪽 사진에 보이는 사각형들을 Bounding Box라 하는데,
이 YOLO 라는 신경망 모델은, Object Detection을 수행하기 위해 여러 단계를 거치던 기존의 모델들과 달리
One-Stage로 객체들을 찾아냅니다. 게다가 기존에 널리 쓰이던 모델보다 상당히 빠르며, 현재까지도 계속해서 발전하고 있습니다.

## Slide 13: 관련 연구 및 사례
7/22
Real-time gun detection in CCTV: An open problem
Object detection model을 gun detector로 학습시키기 위한 dataset을 제공한다.
현실세계의 영상 데이터를 기반으로 만든 전체 5149 프레임의 Mock Attack Dataset과
Unity 엔진에서 렌더링한 가상의 이미지인 전체 4000 프레임의 Unity Synthetic Dataset로 나눠져 있다.
Notes: .

## Slide 14: 관련 연구 및 사례
8/22
Omnilert Gun Detect
미국의 카메라 보안 솔루션 업체인 Omnilert 에서 2020년부터 제공하는 솔루션이다.
모니터링, 관리 시스템, 감지 시 자동 호출 등의 기능을 제공한다.

## Slide 15: 시스템 수행 시나리오
10/22
Notes: 저희 시나리오는 A, B, C 세 단계로 나눌 수 있습니다.
A 시나리오에서는 비디오를 RTSP로 관리 시스템에 전송하며,
B 시나리오에서는 opencv로 비디오를 가져와서 Object Detection을 수행한 후 Detection Info를 관리 시스템에 전달하며,
C 시나리오에서는 관리 시스템에서 보낸 Control Data를 사용하여 카메라, 조명 등의 장비를 컨트롤합니다.

## Slide 16: 시스템 구성도: Hardware
11/22
Notes: 전체적인 시스템 구성도입니다.
시나리오에서 보셨다시피 이 제어 디바이스는 관리 시스템과 통신하며 일종의 인터페이스 역할을 합니다.
카메라에서 비디오 데이터를 받아와 모델을 돌리고 데이터를 관리 시스템으로 전송하며,
관리 시스템에서 제어용 데이터를 받아와 카메라 등의 장비를 제어합니다.

## Slide 17: 시스템 구성도: 클래스 다이어그램
12/22

## Slide 18: 개발 환경 및 개발 방법
Nvidia Jetson Nano
CPU | Quad-core ARM Cortex-A57 MPCore processor
GPU | NVIDIA Maxwell architecture with 128 NVIDIA CUDA® cores
Memory | 4 GB 64-bit LPDDR4, 1600MHz 25.6 GB/s
Display | HDMI 2.0 and DP1.2 ¦ eDP 1.4
Video Encode | 4K @ 30 ¦ 4x 1080p @ 30 ¦ 9x 720p @ 30 [H.264/H.265]
Video Decode | 4K @ 60 ¦ 2x 4K @ 30 ¦ 8x 1080p @ 30 ¦ 18x 720p @ 30[H.264/H.265]
USB | 4x USB 3.0, USB 2.0 Micro-B
13/22

## Slide 19: 개발 환경 및 개발 방법
PTZ Camera
LED Light
Speaker
Microphone
15/22
Notes: 그다음 저희가 사용할 장비들입니다.
Pan Tilt Zoom 카메라, 야간 대응용 조명, 경고 방송용 스피커 및 마이크를 사용할 예정입니다.

## Slide 20: 개발 환경 및 개발 방법
Ubuntu 18.04 with NVIDIA JetPack 4.6 (L4T kernel based – Linux for Tegra)
16/22
Notes: 개발 환경입니다.
운영체제는 L4T 커널 기반 우분투를 사용하고 nvidia에서 제공하는 Jetson 제품군 전용 소프트웨어 스택인 JetPack을 추가로 설치하였습니다.

## Slide 21: 개발 환경 및 개발 방법
개발 언어 및 주요 프레임워크
17/22
Python 3.6
Opencv 4.5.5
Darknet
Gstreamer
Notes: 개발 언어로는 C++, Python 3, Bash script를 예정입니다.
먼저 프로토타입을 python으로 작성하며, 성능 테스트를 하여 적합한 성능이 나오면 C++를 사용하지 않을 것이며,
요구 성능에 못미칠 시에 C++로 포팅할 것입니다.
또 자동 설치 스크립트를 위해 python과 bash script를 사용하게 되겠습니다.

## Slide 22: 개발 환경 및 개발 방법
졸업작품 Github 주소
18/22
팀원별 Github ID
https://github.com/TeamGym
팀장: 정수민
- ID: ReolSt
팀원: 배성은
- ID: Baesung8474

## Slide 23: 업무 분담
정수민
- 시스템 모듈 설계
- 원격 하드웨어 컨트롤 기능 구현
- Object Detection Model 구현 및 적용
- 네트워킹 기능 구현
- 시스템 통합
배성은
Deep Learing 관련 사전 조사
Video Capture 기능 구현
Hardware Encoding 기능 구현
시스템 문서화
19/22
Notes: 업무 분담입니다.

## Slide 24: 종합 설계 수행 일정
추진사항 | 12월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7-9월
자료 수집 및 학습 |  |  |  |  |  |  |  | 
시스템 설계 |  |  |  |  |  |  |  | 
구현 |  |  |  |  |  |  |  | 
테스트 및 데모 |  |  |  |  |  |  |  | 
문서화 및 발표 |  |  |  |  |  |  |  | 
최종보고서 작성 |  |  |  |  |  |  |  | 
20/22

## Slide 25: 필요 기술 및 참고 문헌
References
[Object Detection] 1. Object Detection 논문 흐름 및 리뷰
논문 리뷰 - YOLO(You Only Look Once) 톺아보기
Object Detection in 20 Years: A Survey
Top YOLO Variants Of 2021
Nvidia Jetson Nano Technical Specifications
Omnilert Gun Detect
Real-time gun detection in CCTV : An open problem
21/22

## Slide 26: 필요 기술 및 참고 문헌
미국, 급성장하는 보안카메라 시장 동향
물리보안시장 세계 최대 미국의 산업동향은?
이미지, 인용한 기사 출처
22/22